## Slide 1
Example 1
parameter lsb = 7 ; parameter size = 8 , word = 32 ; parameter number = 3.92, frequency = 100 ; parameter clk_cycle = frequency / 2 ;
Example 2
module my_module (Clk, D, Q) ; parameter width = 2, delay = 10 ; input [width - 1 : 0] D ; input Clk ; output [width : 0] Q ; assign #delay Q = D; endmodule

## Slide 2
Example 3
module top; reg Clk ; reg [7:0] D ; wire [7:0] Q ; my_module inst_1(Clk, D, Q) ; endmodule
module override ; defparam top.inst_1.width = 7 ; endmodule
Example 4
module top; reg Clk ; reg [7:0] D ; wire [7:0] Q ; my_module #(7, 25) inst_1(Clk, D, Q) ; endmodule
Example 5
parameter foo = 4; parameter data = foo / 10 ;
When 'foo' changes, 'data' is automatically updated.